## Slide 1: Организация конвейеров, оценка производительности, структурные конфликты и их минимизация
Жуковский Павел, 2 курс, 13 группа

## Slide 2: Конвейерная обработка
Параллелизм
Конвейеризация
- воспроизведение в нескольких копиях аппаратной структуры
- разделение подлежащей исполнению функции
на более мелкие части и выделение
для каждой из них отдельного блока аппаратуры

## Slide 3: Уровни конвейеризации
Макроконвейер
Конвейер команд
Конвейер арифметический

## Slide 4: Простейшая организация конвейера и оценка его производительности

## Slide 5: Этапы выполнения типичной команды
выборка команды - IF (по адресу, заданному счетчиком команд, из памяти извлекается команда);
декодирование команды / выборка операндов из регистров - ID;
выполнение операции / вычисление эффективного адреса памяти - EX;
обращение к памяти - MEM;
запоминание результата - WB.

## Slide 6: Схема работы конвейера

## Slide 7: Временная диаграмма работы конвейера

## Slide 8: Основные причины накладных расходов на организацию конвейера
Задержка сигналов в конвейерных регистрах (защелках)
Перекосы сигналов синхронизации

## Slide 9: Пример
Среднее время выполнения команды в неконвейерном режиме = 260
Среднее время выполнения команды в конвейерном режиме = 65
Ускорение от конвейеризации команды = Ср. время выполнения команды в неконвейерном режиме / Ср. время выполнения команды в конвейерном режиме
Ускорение от конвейеризации = 260 / 65 = 4
Общая формула для арифметического конвейера
Ускорения от конвейеризации операции имеет вид:
ξ = n*k/(n+k),
где k – число ступеней конвейера, а n – длина одной последовательности исходных данных (команд) (вывод см. на примере сложении двух векторов длины n с плавающей запятой)

## Slide 10: Конфликты

## Slide 11: Типы конфликтов
Структурные конфликты
Конфликты по данным
Конфликты по управлению

## Slide 12: Структурные конфликты и способы их минимизации

## Slide 13: Примеры архитектур, в которых возможно появление структурных конфликтов
Машины с не полностью конвейерными функциональными устройствами
Машины с недостаточным дублированием некоторых ресурсов
Машины, в которых имеется единственный конвейер памяти для команд и данных

## Slide 14: Спасибо за внимание!